Wifi Hadware
- WRT54GL
  - CPU 125-200Mhz
  - RAM 16MB
  - Flash 4MB
  - 1x 2,4 Ghz
  - 100 mW (20dBm)
  - 5x LAN
  - ~ 56€

---
Wifi Hardware
- WNDR3300
  - CPU 264MHz
  - RAM 16MB
  - Flash 4MB
  - 1x b/g/n, 1x a/b/g/n
  - 5x LAN
  - ~85€

---
Wifi Hardware
- Ubnt Bullet HP
  - CPU 400MHz
  - RAM 32MB
  - Flash 8MB
  - 1x a oder 1x b/g
  - 600mW (28dBm)
  - 1xLAN (POE)
  - ~ 53€

---
Wifi Hardware
- PCengines Alix 2d3
  - CPU 500MHz
  - RAM 256MB
  - Flash CF-Card
  - 2x MiniPCI
  - 2x USB
  - 1x LAN
  - ~ 98€ / ~200+€

---
Wifi Topologie
- Szenarien
  - Relay (Omni)
    - WRT54g/gl, Asus 500GP
  - Relay Mutiradio (Omni)
    - Netgear WNDR3300
  - Relay Point-to-Point
    - Ubnt Bullet HP / PicoStation / $WRT
  - Relay Multiradio Point-to-Point
    - WNDR3000, n x Bullet, Alix

---
Wifi Energie
- Ubnt PicoStation2 / Bullet (180MHz 32MB Ram)
- Ubnt Bullet HP ~ 6Watt laut Datenblatt
testcase	mAh	W
AP mode ohne assoziation, ohne ethernet	107	1,9
AP mode ohne assoziation, mit ethernet	121	2,2
AP mode mit assoziation, ohne ethernet	111	2
AP mode mit assoziation, mit ethernet	125	2,3
AP mode mit assoziation, mit ethernet, speedtest	169	3

---
Wifi Energie
Alix + 2x Mikrotik R52 80mW (19dBm)
testcase	mAh	V	W
idle, if down	1,56E+002	18,0192	2,81576
load, if down	2,16E+002	18,0106	3,89378
idle, 1x wifi up	1,93E+002	18,0146	3,48326
idle, 2x wifi up	2,31E+002	18,0086	4,15468
load, 1x wifi up	2,80E+002	18,0001	5,03757
load, 2x wifi up	2,92E+002	17,9981	5,25908
Iperf 27,2 Mbit/s 1x wifi up	2,17E+002	8,9897	3,89523

---
Wifi Links
- Ubiquiti network – http://ubnt.com
- Linksys - http://home.cisco.com/en-us/wireless/linksys/
- PC engines - http://www.pcengines.ch/alix.htm
- WP: 802.11 - https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/IEEE_802.11